## Slide 1
МОБИЛЬНЫЙ ВАЛКОВЫЙ ГРОХОТ УМС-ВГ 10-4-18
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
Предназначен для сортировки и очистки вязких загрязненных фракций породы из основного перерабатываемого материала.
Каждый ролик валкового грохота включает в себя эллиптические шайбы из износостойкой стали Magstrong /Hardox, при вращении которых происходит сортировка материалов с высоким процентом содержания липких примесей и влаги.
За счет программного управления движением роликов достигается наибольший эффект при разделении трудно сортируемых материалов за счет возможности плавной регулировки скорости, остановки и реверса на каждом каскаде (ярусе) в отдельности.
Основным преимуществом валковых грохотов является то, что при необходимости предела сортировки от 50 до 150 мм мы можем загружать исходный материал, содержащий крупные куски (максимальная длина грани от 1100-1600 мм в зависимости от типоразмера грохота).
https://disk.yandex.ru/d/fDbyXQ557dL81g

## Slide 2
Состав УМС-ВГ-10/4/18 на гусеничном ходу:
1.Грохот-питатель валковый
Предназначен для сортировки и очистки вязких загрязненных фракций породы из основного перерабатываемого материала.
Каждый ролик валкового грохота включает в себя эллиптические шайбы из износостойкой стали Magstrong /Hardox, при вращении которых происходит сортировка материалов с высоким процентом содержания липких примесей и влаги.
За счет программного управления движением роликов достигается наибольший эффект при разделении трудно сортируемых материалов за счет возможности плавной регулировки скорости, остановки и реверса на каждом каскаде (ярусе) в отдельности.
2. Транспортер сбора подрешетного материала грохота
3. Боковой транспортер разгрузки отсева (карьерной мелочи)
4. Пластинчатый транспортер разгрузки надрешетного продукта
6. Тележка на гусеничном ходу
В редукторе тележки на гусеничном ходу встроено тормозное устройство для стопорения вращения звездочки, которое управляется гидравлически.
В гусеницах предусмотрено натяжное устройство.
Радиоуправление состоит из пульта
управления и приемника.
8. Радиоуправление
5. Гидрооборудование
Включает в себя электро-гидравлическую станцию, состоящую из трех насосов, гидромоторы шасси, масло-бак и гидравлические линии. Предназначено для привода шасси. Управление с электрошкафа либо радиопульта. Мощность электродвигателя
(SEV-М3 280М-90kW-4pole-B35) станции – 90квт.
Давление до 380 Бар. Масса – 900кг.
7. Электрическое оборудование
Шкаф управления и аварийные выключатели устанавливаются
непосредственно на установке.
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ